## Slide 1
AI + IoT FOR AGRICULTURE
PLANT VISION
ระบบตรวจจับสภาพต้นไม้อัจฉริยะ บน Coral Dev Board
ด้วย AI และ IoT สำหรับการเฝ้าระวังและดูแลพืชอัตโนมัติ
AI Plant Condition Detection · Coral Micro · Python GUI · MQTT
ผู้จัดทำ
นายภัคณัฏฐ์ วชิรางกูร
B6746537
นายธีรศักดิ์ วงตา
B6727727
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
สาขา ระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง

## Slide 2
01 ที่มาและความสำคัญ
ทำไมพืชจึงต้องการ “สายตาอัจฉริยะ”
การดูแลต้นไม้จำนวนมากต้องอาศัยคนคอยสังเกตสภาพใบและความเหี่ยวเฉาด้วยตาเปล่า ซึ่งทำได้ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง เมื่อพบความผิดปกติก็มักสายเกินไป โครงงานนี้จึงนำ Edge AI มาช่วยตรวจจับสภาพต้นไม้จากภาพ เพื่อลดภาระของผู้ดูแล
เฝ้าดูตลอด 24 ชม. ไม่ไหว
พื้นที่กว้าง คนน้อย การสังเกตด้วยตาคนทำได้ไม่ทั่วถึงและไม่ต่อเนื่อง
ตรวจพบช้า = เสียหาย
กว่าจะสังเกตเห็นอาการเหี่ยวหรือผิดปกติ ความเสียหายมักลุกลามไปแล้ว
ขาดระบบช่วยตัดสินใจ
ดูแลด้วยประสบการณ์ ไม่มีข้อมูลเชิงภาพมาสนับสนุนการตัดสินใจ
แนวทางของโครงงาน
นำ Edge AI บน Coral Dev Board มาตรวจจับสภาพต้นไม้จากภาพแบบเรียลไทม์ ประมวลผลบนอุปกรณ์โดยตรงไม่ต้องพึ่งคลาวด์ พร้อมต่อยอดสู่ IoT เพื่อเฝ้าระวังและดูแลพืชอัตโนมัติ
02
Plant Vision

## Slide 3
02 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เป้าหมาย
1
ลดภาระการเฝ้าดูแลต้นไม้
ให้ระบบช่วยสังเกตสภาพพืชแทนคน
2
ตรวจจับและจำแนกสภาพต้นไม้
แยกสภาพ ปกติ (Normal) / เหี่ยว (Wither)
3
ทดลองใช้ Coral Dev Board Micro
ประมวลผล AI บน Edge TPU โดยตรงบนบอร์ด
4
แสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่าน GUI
แสดง Bounding Box · Class · Confidence · FPS
5
ส่งผลลัพธ์ผ่าน MQTT
เพื่อต่อยอดเชื่อมระบบ IoT และอุปกรณ์
03
Plant Vision

## Slide 4
03 ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตและข้อจำกัด
ด้านฮาร์ดแวร์
Coral Dev Board Micro + กล้อง onboard
ESP32 เป็นตัวควบคุม (WiFi)
เซ็นเซอร์ ความชื้นดิน / อุณหภูมิ / แสง
ปั๊มน้ำ + วาล์ว (ส่วนต่อยอด)
ด้านซอฟต์แวร์ & AI
โมเดล Object Detection 2 คลาส
ตรวจจับ Normal / Wither บน Edge TPU
Python GUI แสดงผลแบบเรียลไทม์
สื่อสาร UART (JSON) + MQTT
ด้านการใช้งาน & ข้อจำกัด
ทดสอบกับต้นไม้ตัวอย่างในสภาพควบคุม
ความแม่นยำราว 60% โดยประมาณ
แสงและมุมกล้องมีผลต่อผลลัพธ์
ยังไม่วินิจฉัยโรคพืชเชิงลึก
04
Plant Vision

## Slide 5
04 สถาปัตยกรรมระบบ
การทำงาน 3 ชั้น : Input → Processing → Output
INPUT
PROCESSING
OUTPUT
กล้อง (Coral onboard)
ถ่ายภาพใบพืช
เซ็นเซอร์
ดิน · อุณหภูมิ · แสง
Coral Dev Board Micro
Edge TPU · AI Inference
วินิจฉัยสภาพ ปกติ / เหี่ยว
ESP32
Controller · WiFi
ตัดสินใจและสั่งงาน
Raspberrypi
JSON data
Watering
ปั๊ม
MQTT → IoT
ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ / แจ้งเตือน
05
Plant Vision

## Slide 6
05 การเตรียมข้อมูล (Data Preparation)
เตรียมชุดข้อมูลภาพก่อนสอน AI
คุณภาพและความหลากหลายของชุดข้อมูลส่งผลต่อความแม่นยำของโมเดลโดยตรง ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลจึงสำคัญ
01
เก็บภาพ
Collect
ถ่ายภาพใบพืชทั้งสภาพ ปกติ และ เหี่ยว หลายมุมและหลายสภาพแสง จากต้นไม้จำลอง
→
02
ติดป้ายกำกับ
Label
ลากกรอบ Bounding Box และกำหนดคลาส Normal / Wither ให้ทุกภาพ
→
03
เทรนโมเดล
Strain model
จำนวน 2 คลาส : ปกติ (Normal) และ เหี่ยว (Wither) — ยิ่งภาพหลากหลายและสมดุลระหว่างคลาส โมเดลยิ่งแม่นยำขึ้น
06
Plant Vision

## Slide 7
06 การเตรียมและเทรนโมเดล (Model Training)
Pipeline : Data → Train → Edge TPU
1
เลือกโมเดล
MODEL
เลือกสถาปัตยกรรม Object Detection แบบเบา เหมาะกับงาน Edge
›
2
เทรนโมเดล
TRAIN
Transfer Learning บน TensorFlow ประหยัดข้อมูลและเวลา
›
3
บีบโมเดล
QUANTIZE
แปลงเป็น TensorFlow Lite + INT8 ลดขนาด เพิ่มความเร็ว
›
4
คอมไพล์
COMPILE
edgetpu_compiler สร้างไฟล์ .tflite สำหรับ Edge TPU
›
5
นำไปใช้งาน
DEPLOY
รัน Inference บน Coral ได้ ~10 FPS โดยไม่ต้องต่อเน็ต
ผลลัพธ์ : ได้โมเดลขนาดเล็กที่รันบน Edge TPU ของ Coral ได้แบบเรียลไทม์ที่ ~10 FPS จำแนกสภาพ ปกติ / เหี่ยว ได้บนอุปกรณ์โดยตรง ไม่ต้องพึ่งคลาวด์
07
Plant Vision

## Slide 8
07 ผลการทดสอบ (Results)
ระบบตรวจจับได้แบบเรียลไทม์
~60%
ความแม่นยำรวม
~10
FPS โดยประมาณ
2
จำนวนคลาส (ปกติ/เหี่ยว)
MQTT
ช่องทาง Output → IoT
ตรวจจับสภาพปกติ
ผลการตรวจจับ
NORMAL
66% ความน่าจะเป็น
ตรวจจับสภาพเหี่ยว
ผลการตรวจจับ
WITHER
52% ความน่าจะเป็น
GUI แบบ Python แสดงผลเรียลไทม์ พร้อม Bounding Box · Class · Confidence · FPS และส่งผลต่อผ่าน MQTT เพื่อต่อยอด IoT
08
Plant Vision

## Slide 9
08 ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข
ปัญหา → แนวทางพัฒนา
ปัญหาที่พบ
Confidence ยังไม่สูงมากในบางภาพ
→
แนวทางพัฒนา
เพิ่มและปรับปรุงชุดข้อมูลให้หลากหลายและสมดุลมากขึ้น
ปัญหาที่พบ
แสงและมุมกล้องมีผลต่อการตรวจจับ
→
แนวทางพัฒนา
ควบคุมสภาพแสง และเพิ่ม Data Augmentation ให้ครอบคลุม
ปัญหาที่พบ
กรอบ Bounding Box ยังสั่นไม่นิ่ง
→
แนวทางพัฒนา
เพิ่ม Object Tracking เพื่อให้กรอบเสถียรและต่อเนื่องขึ้น
09
Plant Vision

## Slide 10
09 การพัฒนาในอนาคต (Future Work)
ต่อยอดสู่ระบบดูแลพืชอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
PHASE 1
ขยายชุดข้อมูล
เพิ่ม Dataset ให้หลากหลายและครอบคลุมพืชหลายชนิด
PHASE 2
เชื่อมต่อเซ็นเซอร์
ต่อเซ็นเซอร์ความชื้นในดินเพื่อช่วยตัดสินใจ
PHASE 3
เพิ่ม Dashboard
แสดงและบันทึกประวัติการตรวจจับย้อนหลัง
PHASE 4
ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
ต่อยอดปั๊มน้ำและแจ้งเตือนผ่าน MQTT อัตโนมัติ
10
Plant Vision

## Slide 11
10 สรุป (Conclusion)
Plant Vision : ต้นแบบ Embedded AI สำหรับพืช
ภาพรวมของโครงงาน
ตรวจจับและจำแนกสภาพต้นไม้ ปกติ / เหี่ยว ด้วย Edge AI บน Coral Dev Board Micro
แสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่าน Python GUI พร้อม Bounding Box · Class · Confidence · FPS
ผล Detect โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 60% ที่ความเร็ว ~10 FPS
ส่งผลผ่าน MQTT พร้อมต่อยอดเป็นระบบแจ้งเตือนและรดน้ำอัตโนมัติในอนาคต
Key Technologies
AI / Edge TPU
Python
MQTT
ESP32
Sensors
Alerts
11
Plant Vision

## Slide 12
Q & A
ขอบคุณครับ
Thank You · Questions Welcome
PLANT VISION — ระบบตรวจจับสภาพต้นไม้อัจฉริยะ บน Coral Dev Board ด้วย AI และ IoT